## Slide 1
Código de Materia 950452
R1091 Viernes Turno Noche
Informática I - Electrónica
Oscar Paniagua
Gaston Coustau

## Slide 2: Sistemas de numeración | ¿cómo contamos?
A la hora de representar una cantidad, asignamos un simbolo de nuestro sistema de numeración a cada una de las cantidades a representar:
¿Y que pasa si quiero representar una cantidad mayor que la cantidad de simbolos que tiene mi sistema de numeracion?
Utilizamos más simbolos 

## Slide 3: Sistemas de numeración | Sistemas posicionales y no posicionales
Son aquellos donde la posicion de un dígito cambia el peso que este representa en la cantidad
Nuestro sistema Decimal es el mejor ejemplo
Sistemas Posicionales
Son aquellos donde la cantidad representada por cada digito es independiente de su ubicación
Un claro ejemplo es el sistema numérico Romano
Sistemas NO Posicionales

## Slide 4: Sistemas de numeración | Sistemas posicionales
1
2
3
4
Volviendo a la primaria… descompongamos el número 1234
Decena
Unidad
Unidad
Centena
Unidad de mil
1234 = 1x10^3 + 2x10^2 + 3x10^1 + 4x10^0
Generalizando 
Dígito: simbolo permitido con un valor determinado
Base: cantidad de simbolos permitidos
Posición: ubicación del dígito dentro del número conformado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Base del sistema decimal

## Slide 5: Sistemas de numeración | otras bases
Decimal (Base = 10)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Binaria (Base = 2)
Octal (Base = 8)
Hexadecimal (Base = 16)
Cantidad

## Slide 6: Sistemas de numeración | Sistema Binario en electrónica
Bit: BInari digiT. Es la mínima unidad que se puede almacenar en un circuito electrónico.
¿3,3V o 0V?
¿Prendido o apagado?
¿1 o 0?
Byte: Conjunto de 8 bits
Nibble: Conjunto de 4 bits de un byte
Nibble alto
Nibble bajo
Word: Conjunto de bits que pueden ser accedidos en una única operación de lectura o escritura. Tamaño del bus de datos.
IMPORTANTE:
Toda la información se almacena en Bits en los dispositivos electrónicos. Es por eso que decimos que “todo es un número”

## Slide 7: Sistemas de numeración | Multiplos del byte

## Slide 8: Sistemas de numeración | Base X a Base 10
Binario
Octal
Hexadecimal
1
0
1
1
1
1 x 2^0
1 x 2^1
0 x 2^2
1 x 2^3
1 x 2^4
1 + 2 + 0 + 8 + 16 = 27
2
0
7
3
4
3 x 8^0
7 x 8^1
0 x 8^2
2 x 8^3
4 x 8^4
3 + 56 + 0 + 1024 + 16384 = 17467
1
0
A
F
1
15 x 16^0
10 x 16^1
0 x 16^2
1 x 16^3
1 x 16^4
15 + 160 + 0 + 4096 + 65536= 69807

## Slide 9: Sistemas de numeración | Base X a Base 10 | Programación
Realizar una función que reciba un numero positivo en base 2 en formato string y devuelva la cantidad o -1 en caso de error
Realizar una función que reciba un numero positivo en base 8 en formato string y devuelva la cantidad o -1 en caso de error
Realizar una función que reciba un numero positivo en base 16 en formato string y devuelva la cantidad o -1 en caso de error
Realizar una función que imprima un número en bases octal, decimal y hexadecimal
¡A programar!

## Slide 10: Sistemas de numeración | Base 10 a base X
Método de las divisiones
897
2
448
1
2
224
0
2
112
0
2
56
0
2
28
0
2
14
2
7
2
3
2
1
0
0
1
1
2
0
1
1110000001
Dividimos al numero por la nueva base y nos quedamos con el resto
Reétimos el procedimiento con el cociente hasta llegar a 0
Leemos el numero convertido de atrás hacia adelante
Ejemplo: 897 de base 10 a base 2

## Slide 11: Sistemas de numeración | Base 10 a base 2
Método de las restas
1110000001
Ejemplo: 897 de base 10 a base 2
Buscamos el mayor numero posible que sea potencia de 2 y a su vez sea menor que el número a convertir
Le restamos dicho número a nuestro valor
Repetimos 1 y 2 hasta llegar a 0
Aquellas potencias que hayamos restado, las marcamos en orden con un 1
Aquellas potencias que no hayamos restado las completamos con 0
1) 897 – 512 = 385
2) 385 – 256 = 129
3) 129 – 128 = 1
4) 1 – 1 = 0
1
2
3
4

## Slide 12: Sistemas de numeración | Base 10 a Base X | Programación
Realizar una funcion que reciba una cantidad y un array de char vacio; y coloque en éste un string con el número convertido en binario utilizando el método de las divisiones
Repita el ejercicio anterior, pero utilizando el método de las restas
Modifique la funcion anterior para que reciba un tercer parámetro, que indique la base de destino a la cual se desea convertir el número
¡A programar!

## Slide 13: Sistemas de numeración | pasajes entre bases
Binaria (Base = 2)
Octal (Base = 8)
Hexadecimal (Base = 16)
Existen métodos sencillos para realizar pasajes de numeros entre bases que guardan relaciones de potencia entre ellas
La relacion de potencia entre las bases nos da la relacion directa que hay entre las cantidades de dígitos
8 = 2^3
  Esto implica que tomando grupos de 3 digitos binaros podemos convertirlos en un único dígito octal
16 = 2^4
    Esto implica que tomando grupos de 4 digitos binaros podemos convertirlos en un único dígito Hexadecimal

## Slide 14: Sistemas de numeración | pasajes entre bases
11 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
Ejemplo a base octal
6 5 6 5 3
El número convertido a base 8 es:
065653
11 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
Ejemplo a base Hexadecimal
0
6 B A B
El número convertido a base 16 es:
0x6BAB

## Slide 15: Sistemas de numeración | números signados | SyM
Para representar numeros signados existen distintos formatos
  Signo y magnitud
  Binario desplazado
  Complemento a 1
  Complemento a 2
  Signo y Magnitud
La forma mas natural de pensarlo es signo y magnitud
Del conjunto de bits disponibles, tomo uno para representar el signo. El resto representaran la magnitud
Posee doble representacion del 0
Los numeros más negativos parecen mayores que otros numeros. Se dificulta la comparación

## Slide 16: Sistemas de numeración | números signados | binario desplazado
Buscando resolver las desventajas de SyM surge el binario desplazado
Se coloca arbitrariamente el 0 al medio de la tabla
No posee doble representacion del 0
Los numeros negativos no aparentan ser mayores que los positivos
Presenta una gran dificultad a la hora de realizar operaciones aritméticas
Binario desplazado

## Slide 17: Sistemas de numeración | números signados | Ca1
Buscando resolver las desventajas de SyM y del binario desplazado
Los numeros positivos se representan con su magnitud
Los numeros negativos se representan mediante su complemento a 1  cambiar los dígitos por su opuesto
Doble representacion del 0
Complemento a 1

## Slide 18: Sistemas de numeración | números signados | Ca2
Buscando resolver las desventajas de los anteriores
Los numeros positivos se representan con su magnitud
Los numeros negativos se representan mediante su complemento a 2  realizar el complemento a 1 y sumar 1
Tiene un valor mas hacia el negativo
Éste es el mecanismo utilizado actualmente
Complemento a 2

## Slide 19: Sistemas de numeración | Operaciones aritméticas
Las operaciones aritméticas básicas son análogas en todas las bases
Resulta interesante destacar que al multiplicar o dividir por la base, se “corre la coma” a la derecha o izquierda respectivamente.
  Este concepto se aplica frecuentemente a nivel de bits desplazando los mismos a la izquierda o derecha para multiplicar o dividir por 2

## Slide 20: Sistemas de numeración | Rango de variables
Con los conceptos incorporados, completar el siguiente cuadro y justificar la respuesta
Realizar las siguientes opreaciones en todas las bases vistas:
1524 + 4573
1024 * 8
45218-4852
54873+55481
12548*16
102458/2
Verificar….

## Slide 21: Sistemas de numeración | Números reales
Una de las formas de representar a los números reales (con coma) es la denominada “punto fijo”
El concepto radica en dejar reservada una determinada cantidad de bits para la parte fraccionaria
Esto conlleva una pérdida de presición
Ej: representar el nro 25,69 en punto fijo, con 5 bits para parte entera y 3 para la parte decimal
Punto fijo
Nro representado: 25,625
Es la forma actualmente utilizada por las computadoras para representar los números reales
El concepto es similar al anterior, solo que se reserva un número de bits para “mover” la coma de acuerdo a la necesidad
El formato es similar al utilizado en la notación científica
El signo se representa con un bit
El exponente se representa con 8 bits en binario desplazado
La mantisa son los 23 bits restantes, y le dan la presición al número
Punto flotante

## Slide 22: Sistemas de numeración | Números reales | punto flotante

## Slide 23: Sistemas de numeración | Números reales | punto flotante